## Slide 2: General
„Peripheral Component Interconnect Express“, kurz „PCIe“
Bussystem zwischen Pereferiegeräten und einer CPU
Mögliche Pereferie:
  Grfikkarten
  Soundkarten
  M2 SSDs
  SATA
  Thunderbold
  etc.
Aktueller Version 5.0 (2018)
nachste Version 6.0 (2021)
AMD Radeon RX 6900 XT mit PICe x16 Anschluss
Quelle: https://www.techpowerup.com/gpu-specs/radeon-rx-6900-xt.c3481

## Slide 3: PCI Express Link
mind. 2 differentielle Signalpaare (eine Lane, „x1“)
Voll-Duplex-Betrieb (receive- und transmit-Kanal)
Initialisierung des Lanes durch die Hardware
Nach der Initialisierung wird dauerhaft mit der ausgehandelten Übertragungsrate gearbeitet

## Slide 4: PCIe Fabric Topology
mind. 2 differentielle Signalpaare (eine Lane, „x1“)
Voll-Duplex-Betrieb (receive- und transmit-Kanal)
Initialisierung des Lanes durch die Hardware
Nach der Initialisierung wird dauerhaft mit der ausgehandelten Übertragungsrate gearbeitet

## Slide 5: PCIe Fabric Topology 1. Root Complex
Einheit, die den Speicher und die CPU mit den Endpoints verbindet
Der RC kann 256-Byte-Payload-Datenpakete in 128-Byte-Payload-Datenpakete aufteilen um echte Peer to Peer Verbindungen aufzubauen. Nachteil ist ein Performance Einbruch
Ein RC muss als Requester arbeten (Host)
  Verbindungskonfigurationen aushandeln
  routing der Informationen an die entsprechende Komponente (CPU, Speicher, Endpoint)

## Slide 6: PCIe Fabric Topology 2. End Points
Endspoints können Requester (z.B. Switch) und Completer (z.B. Soundkarte, SATA-Controller) sein. Als Endpoint gilt jeder Teilnehmer, der eine PCIe-Strecke abschließt.
Jeder Enpoint hat eine Funktion, die
3 Arten von Endpooints:
  Legacy Endpoints
    32-Bit Adressen müssen unterstützt werden
    max. 4GB Bandbreite
  PCIe Endpoints
    darf nicht von Betriebssystem I/O Ressourcen abhängen.
    kann 32-Bit oder 64-Bit Adressierung möglich
  Root Complex integrated Endpoints
    Logic innerhalb des Root Complex der Root Ports
    32-Bit Adressierung
    Powermanagement- und Link Initilaisierungsbaugruppen entfallen statt dessen existiert ein Root Complex Event Controller
    Im System werden diese EPs nicht angezeigt

## Slide 7: PCIe Fabric Topology 3. Switch
Ein Switch ist eine Logik, die intern eine virtuelle PCI-to-PCI Bridge aufbaut.
Wird vom System als eine oder mehrere PCI-toPCI Bridges erkannt
reicht die Saten von einem Downstream Port zum Upstream Port oder umgedreht.
Daten werden nicht aufgeteilt oder verändert.

## Slide 8: PCIe OSI Layering
PCIe schließt die ersten 3 Schichten des OSI 7 Schichten Modells ein. Dise sind komplett in den PCIe Baugruppen implementiert und kommunizieren die Daten und Steuerinformationen mit den Baugruppen der darübliegenden Schichten.

## Slide 9: PCIe Protocol 1. Physical Layer
Komplette schaltung des Interfaces mit mit Baugruppen für:
  Treiber, Buffer, parallel-seriel und seriell-paralell Konvertierung, PLL (phsae locked loop)

## Slide 10: PCIe Protocol 2. Data Link Layer

## Slide 11: PCIe Protocol 3. Transaction Layer

## Slide 12: Quellen
PCIe BUS: A State-of-the-Art-Review (2017) | IOSR Journals | http://www.iosrjournals.org/ | DOI: 10.9790/4200-0704012428
PCI Express Base Specification Rev. 2.0 (2006) | PCI-SIG | https://pcisig.com